Научно-производственное предприятие "КВП Радуга"

##### Устройство трафаретной печати ТП-1

Паспорт

ТП 1.00.000 ПС

Москва

# Технические характеристики:

- габаритные размеры                                                                          370 х 260 х 100 мм,

- габаритные размеры трафарета                                                        280 х 220 мм,

- максимальные габариты обрабатываемых плат                             240 х 180 мм,

- нанесение припойной пасты                                                             вручную ракелем,

- производительность (с односторонним нанесением припойной пасты) 60 плат в час

1. Назначение :    У.Т.П.   предназначено   для   нанесения  припой-

ной  пасты   на  контактные  площадки  печатных

плат  для  любых  видов  подложек,  в  том  числе

с    применением    технологии     поверхностного

монтажа .

2. Состав : 1 - регулировочная  (затягивающая)  ручка                -2шт.,

2 - сменная рамка для позиционирования трафарета -1шт.,

3 - установочная  плита                                                 -1шт.,

4 - ракель                                                                         -1шт.,

5 - штифт – фиксатор                                                     -2шт.,

6 - вкладыш                                                                     -1шт.,

7 - реперная  опора                                                         -3шт.,

8 - прокладка                                                                   -4шт.,

9 - рамка, фиксирующая трафарет к сменной рамке  -1шт.,

11 - печатная плата (далее п.п.),

12 - трафарет .

( п/п  11,12 в  состав  не  входят )

# 3. Технические характеристики:

- габаритные размеры                                                                          370*260*100 мм,

- габаритные размеры трафарета                                                        280*220 мм,

- максимальные габариты обрабатываемых плат                             240*180 мм,

- нанесение припойной пасты                                                             вручную ракелем,

- производительность (с односторонним нанесением припойной пасты) 60 плат в час

4. Подготовка к работе:

4.1    Установить     печатную    плату 11    на  реперные    опоры 7,

предварительно      просверлив   два     или  более  отверстия  М3

на вкладыше 6.  Отверстия  на     вкладыше   должны      соответ -

ствовать  реперным  отверстиям  на   п.п.

  - Запилить, с нижней  стороны, лишние  выступающие части

реперных  опор   так ,   чтобы     нижняя  поверхность   вклады-

ша  стала  гладкой.

4.3     Приклеить  (88, «момент») к  верхней    поверхности    вкла-

дыша  несколько прокладок 8 (толщиной  3мм ) ,   расположив

их  равномерно  по  всей  поверхности  п. п..

4.4      Установить  вкладыш ( с установленной  на  нём  п.п.)  в

на основание плиты 3 на  штифты 5.

5. Установка трафарета на рамку:

5.1       Установить  трафарет 12  на  рамку 2.

5.2        Зафиксировать трафарет винтами М4.

5.3       Совместить     сменную    рамку  с  трафаретом  с   установленной

на  плите  3  печатной  платой  так, чтобы  окна  трафарета совпадали

с     контактными  площадками  на  п. п. ,       путём         перемещения

сменной  рамки  относительно   установочной  плиты .         Диапазон

регулировки  - 4мм  в  любую  сторону . Затянуть  сменную    рамку 2

регулировочными  ручками 1.

6.     Порядок работы:

5.1        Нанести  на   верхнюю  часть  трафарета    валик    припойной   пасты

и  с помощью  ракеля 4  нанести   её  на  печатную  плату .

5.2        Поднять  сменную  рамку ,  убрать  п. п. с  нанесённой пастой

в     сторону ,     протереть      трафарет      от        лишней    пасты,

установить     новую  п.п.        и   повторить    операцию    п/п  6.1 .

7.  Гарантии :            гарантийный  срок:  12 месяцев   со  дня  продажи.

- Отметка  о  приёмке :

### Устройство  трафаретной  печати  ТП - 1

### изготовлено      ООО  НПП     « КВП Радуга »

признано         годным       к       эксплуатации

дата   продажи :     ______________________

м.п.                                   подпись  лица  ответственного  за  приёмку :

_____________________